Самый простой автомобиль – прямоход

Автор: Руленко Людмила Вадимовна

Педагог-организатор МБОУ ДОД ЦДТТ

Мальчишки дошкольного и   младшего школьного возраста   очень любят играть  с машинками.  Изготовить машинку своими руками, чтобы она  могла ездить – мечта многих  в этом возрасте.

В этом мастер - классе предлагается изготовить самый простой движущийся автомобиль без двигателя.

Для изготовления  простейшего автомобиля - прямохода потребуется:

- Кусок термита размером 9х18х2 см  (фанеры, твердого картона). Форма – прямоугольник.

- Колеса – 4 штуки, диаметром 3см (можно использовать  от старых игрушечных автомобилей, выточить  из дерева, использовать крышки от пластиковых бутылок и т.п.)

- Оси из проволоки диаметром 2 – 2,5  мм (можно использовать вязальные спицы)

- Трубочка для коктейля, чтобы получились два подшипника  по 6 см

- 4 кусочка картона, потолочной плитки, термита 2х3х0,3 – кронштейны для крепления осей с подшипниками к раме.

- Клей ПВА или быстросохнущий «Момент»

- Канцелярский нож (если используется фанера – лобзик)

- Брусок с наждачной бумагой.

Порядок изготовления модели  из термита

- Перевести шаблон рамы  на материал.

- Вырезать раму из термита, отшлифовать зазубрины.

- Вырезать  пазы для  размещения мостов автомобиля.

- Изготовить мосты автомобиля (вставить оси в подшипники)  и закрепить колеса на мостах.

- Завершить изготовление рамного шасси: прикрепить мосты с колесами к раме с помощью кронштейнов

- Прикрепить к  шасси  любой кузов.

- По желанию – раскрасить модель.

Если модель изготавливается из фанеры:

- Перевести шаблон рамы  на материал

- Выпилить  раму из фанеры лобзиком, подшлифовать зазубрины.

- Изготовить кронштейны из жести.

- Изготовить мосты автомобиля: вставить оси в подшипники и закрепить колеса на оси.

- Завершить изготовление рамного шасси: прикрепить мосты к раме с помощью кронштейнов и шурупов

- Прикрепить к  шасси  любой кузов.

- По желанию – раскрасить модель.

Изготовление кузова.

В Интернете очень много  бумажных чертежей различных автомобилей. Можно  использовать их, только  убирать нижнюю часть автомобиля.

Можно же   поступить еще более просто: согнуть листок бумаги, наподобие настольного календаря и  прикрепить  на шасси.

Чертеж грузовика прилагается ниже.

Основные ошибки при изготовлении модели автомобиля - прямохода

- Неаккуратное вырезание, выпиливание  рамы – нарушение прямолинейности движения (б);

- Нарушение параллельности  пазов для крепления моста – автомобиль  движется по криволинейной траектории (д);

- Оси вставляются без подшипников -  большое трение – автомобиль движется медленнее и останавливается (г);

- Оси крепятся внутри рамы и производится излишняя выемка с двух сторон – автомобиль  может изменить траекторию с прямолинейной на криволинейную (а)

- Погрешности колес - гладкая поверхность колеса – прокручивается,  криво закреплены колеса – уменьшается  путь  прохождения (в).

# Соответствие элементов модели и  реального автомобиля.

# При изготовлении модели желательно, чтобы школьник сразу овладевал терминологией, употребляя вместо слов дырка - отверстие, проволочка- ось, трубочка – подшипник и т.д.  Не менее важно, чтобы  учащийся  видел соответствие отдельных элементов модели и  действующего автомобиля.

| Ходовая часть автомобиля предназначена для комфортного перемещения автомобиля по дороге. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль. |
| --- |
| В нашей модели тоже есть рама, мосты, колеса | Ходовая часть состоит из: - рамы, - балок мостов, - передней и задней подвески колес, - колес и шин |
| Рама — разновидность несущей системы автомобиля, остов для крепления кузова и агрегатов. |
| К раме автомобиля крепятся все агрегаты — двигатель, трансмиссия, мосты, подвески. Вместе они образуют шасси. Рамное шасси представляет собой законченную конструкцию, которая может существовать и передвигаться отдельно от кузова. |
| Мост (ведущий (слева) и управляемый(справа)) Мосты автомобиля соединяют колеса одной оси автомобиля между собой, повышают грузоподъемность автомобиля и обеспечивают оптимальное движение по бездорожью. Мосты автомобиля воспринимают действующие между опорной поверхностью и рамой или кузовом вертикальные, продольные и поперечные нагрузки, которые передаются элементами подвески. |
| Подвеска Подвеска автомобиля предназначена для обеспечения упругой связи между колесами и кузовом автомобиля за счет восприятия действующих сил и гашения колебаний. |
| Колеса и шины Колесо принимает крутящий момент от двигателя, и за счет сил сцепления с дорогой обеспечивают движение автомобиля, а также они воспринимают и сглаживают удары и толчки от неровностей поверхности дороги. От них зависят возможность разгона и торможения, управляемость и устойчивость, плавность хода и безопасность автомобиля. |  |
| В нашей модели роль двигателя выполняет рука или модель можно спускать по наклонной плоскости. |

# Используемые материалы:

# 1. Самсонов А.Н. Мастер- класс «Автомобили – прямоходы»  http://ctt-kansk.ru/docs/avtomobil-prjamokhod.ppt

# 2. Кузнецов Ю.А. Авто-шасси. Ходовая часть.  http://национальнаяпрограмма.рф/blog/avto/avto_shassi_chast_2_hodovaya_chast/21-186

# 3. Фотографии моделей, изготовленных участниками  Техник-юниор игры -2013 . Руководитель этапа педагог д.о. Маскалюк С.Н.